## Slide 1
BÁO CÁO ĐIỀU TRA SỰ CỐ KỸ THUẬT: MÃ LỖI C6770
Lỗi nguồn điện thấp Fuser IH (IH Fuser Low Power Error) — Phân loại: C_CALL (Khối sấy Fuser IH)
Đối chiếu cơ sở dữ liệu 30,075 ca lịch sử KDTPS · Nguồn: 02XC_自己診断表示一覧表-Iris2020 VN.xls (dòng 9609)

## Slide 2
1. Hiện Tượng & Cơ Chế Phát Sinh Mã Lỗi C6770
• Định nghĩa lỗi: Lỗi nguồn điện thấp Fuser IH (IH Fuser Low Power Error) (Phân loại: C_CALL (Khối sấy Fuser IH)).
• Cơ chế kỹ thuật: Sau khi bắt đầu gia nhiệt Fuser, giá trị đọc của công suất ở trạng thái dưới 0.3x giá trị công suất thiết lập liên tục 4 lần, dù thực hiện lại 3 lần vẫn dưới giá trị công suất thiết lập × 0.3.
• Nguyên nhân thực tế từ hiện trường điều tra:
1. Transistor công suất Q1 trên bản mạch IH bị Short (C-E sụt còn 3.9kΩ so với chuẩn 30kΩ).
2. Va chạm cơ khí làm bong chân điện trở R15 và tụ gốm C67 trên bản mạch Image Driver.
3. Hàn giả chân pin 4 của biến áp T1 trên cụm PWB IH 100 ASSY.
4. PIN Drawer kết nối khối Fuser bị lệch hoặc dị vật bám dính gây gián đoạn đường truyền.

## Slide 3
2. Biện Pháp Đối Sách Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn (VI 1 — VI 6)
• VI 1 — Xác nhận kết nối Connector & dây cáp: Connector không được kết nối chính xác hoặc đứt ngầm dây điện. Kiểm tra kết nối: UNIT IH - Bản mạch IH, Bản mạch IH - Engine, Bản mạch Image Driver - Engine. Vệ sinh và cắm lại giắc.
• VI 2 — Xác nhận Drawer kết nối UNIT FUSER: Drawer kết nối UNIT FUSER bị lệch hoặc dị vật bám ở PIN. Làm sạch PIN Drawer, nắn chỉnh biến dạng hoặc thay thế dây cáp tương ứng (mã linh kiện: 302ND4637_).
• VI 3 — Thay thế bản mạch IH (PWB IH 100 ASSY): Bất thường linh kiện bán dẫn công suất trên bản mạch IH: Transistor Q1 bị Short (điện trở C-E sụt từ mức chuẩn 30kΩ xuống 3.9kΩ), sụt nguồn IH. Thay thế cụm PWB IH 100 ASSY (mã 30C2G01090-4).
• VI 4 — Version up Firmware Engine: Firmware động cơ/sấy không phải phiên bản mới nhất gây sai lệch đo lường công suất. Nâng cấp firmware Engine lên bản mới nhất.
• VI 5 — Thay thế bản mạch Engine: Mạch xử lý tín hiệu phản hồi công suất từ IH sang Engine bị lỗi. Thay thế bản mạch Engine.
• VI 6 — Thay bản mạch Image Driver: Bất thường giao tiếp tín hiệu điều khiển trên mạch Image Driver. Kiểm tra và thay thế mạch Image Driver.

## Slide 4
3. Bằng Chứng Thực Tế Đối Chiếu Cơ Sở Dữ Liệu 30,075 Ca KDTPS
Tìm thấy 80 ca điều tra thực tế trong tổng số 30,075 ca lịch sử KDTPS:
1. Vụ 2022/1483 | Máy: H552713628 1102YP2USV (Line C22 Iris2020) | Ngày: 2022-07-25
- Hiện tượng: C6770表示 PWB IH 100 ASSY WITH SOFTWARE 302ND01250 安全重要部品 | Nguồn: Loi KDTPS.xlsx > History KDTPS
2. Vụ 2024/228 | Máy: Iris2020 下位 (Line C34) | Ngày: 2024-04-17
- Hiện tượng: C6770表示 | Nguồn: Loi KDTPS.xlsx > History KDTPS
3. Vụ 2022/2391 | Máy: Iris2020 下位 (Line C21B) | Ngày: 2022-11-10
- Hiện tượng: LCD画面が6770表示 | Nguồn: Loi KDTPS.xlsx > History KDTPS
4. Vụ 2022/2114 | Máy: Iris2020 下位 (Line C21) | Ngày: 2022-10-14
- Hiện tượng: C6770表示 | Nguồn: Loi KDTPS.xlsx > History KDTPS
5. Vụ 2026/2681 | Máy: Iris2024 下位 (Line C35) | Ngày: 2026-09-14
- Hiện tượng: C6770 ※IH定着低電力異常 | Nguồn: Loi KDTPS.xlsx > History KDTPS

## Slide 5
4. Nguồn Trích Dẫn & Khuyến Nghị Phòng Ngừa Tái Phát
• Nguồn tài liệu xác thực mở được:
1. Cơ sở dữ liệu: error_cases_reconciled.db (30,075 ca lịch sử KDTPS Bước 0-5).
2. Danh mục mã lỗi kỹ thuật: 02XC_自己診断表示一覧表-Iris2020 VN.xls (dòng 9609) (dòng 9609).
3. Sổ theo dõi sự cố: Loi KDTPS.xlsx > History KDTPS (dòng 14432, 11633, 11572, 11557, 11556).
4. Hồ sơ chuyên sâu linh kiện: KTD-2025-05-0540.pdf, KTD-2026-06-0606.xlsx, KTD-2026-08-0790.xlsx.
• Khuyến nghị phòng ngừa:
- Siết chặt kiểm tra thao tác lắp ráp bo mạch Image Driver, tránh va chạm cơ khí làm nứt mối hàn R15/C67.
- Đảm bảo vệ sinh định kỳ PIN Drawer Fuser bằng cồn chuyên dụng; đo kiểm tra điện trở Q1 (C-E > 25kΩ).